安全帽

对人体头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽子称为安全帽。在瞬间先将冲击力分解到头盖骨的整个面积上，然后利用安全帽的各个部件：安全帽帽壳、安全帽帽衬的结构、材料和所设置的缓冲结构（插口、拴绳、缝线、 缓冲垫等）的弹性变形、塑性变形和允许的结构破坏将大部分冲击力吸收，使最后作用到人员头部的冲击力降低到4900N以下，从而起到保护作业人员的头部不受 到伤害或降低伤害作用。

安全帽的作用和正确佩戴方法

我们看到不少工地都有“进入施工场地必须佩戴安全帽”之类的提示标语，安全规程上也有“施工人员不佩戴安全帽要被罚款”的规定。可是有不少人对安全帽的知识了解甚少，不知道安全帽的作用，不知道自己的安全帽是否安全，不知道怎样正确佩戴安全帽。为此有必要在施工阶段了解一下有关安全帽的知识。现代意义上安全帽至少有三大作用 : 
    首先是一种责任，一种形象。当我们正确佩戴安全帽以后，立即有两种感觉，一是感到沉甸甸的,二是觉得受到了约束。沉甸甸的安全帽提示每一位施工的员工,安全是一种责任，必须重视加强安全生产管理，约束警示每一位进入现场的人 员 ，安全为我、我要安全，不要冒险、不要蛮干。
    其次是一种标志。 在现场可以看到不同颜色的安全帽， 千万别认为安全帽可以随便戴的。我们的现场分为：生产工人应该戴红色安全帽，，管理人员戴白色安全帽，监理戴黄安全帽。
    第三是一种安全防护用品。主要保护头部，防高空物体坠落，防物体打击、碰撞。根据安全规程有关要求，安全帽的佩戴方法应是这样的：合格的安全帽内衬和下颌带是可以调节的。首先应将内衬圆周大小调节到对头部稍有约束感，但不难受的程度，以不系下颌带低头时安全帽不会脱落为宜；其次佩戴安全帽必须系好下颌带，下颌带应紧贴下颌，松紧以下颌有约束感，但不难受为宜。

使用和保管

不正确的佩戴会导致安全帽在受到冲击时起不到防护作用。安全帽据有关部门统计，坠落物伤人事故中15%是因为安全帽使用不当造成的。所以，安全帽不能认为 戴上安全帽就可使头部不受伤害。在使用过程中应注意以下几种问题：

1. 安全帽使用之前应检查安全帽的外观是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损，帽衬是否完整，帽衬的结构是否处于正常状态，安全帽上如存在影响其性能的 明显缺陷就应及时报废，以免影响防护作用。

2. 使用者不能随意在安全帽上拆卸或添加附件，以免影响其原有的防护性能。

3. 使用者不能随意调节帽衬的尺寸，这会直接影响安全帽的防护性能，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击后触顶直接伤害佩戴者。

4. 佩戴安全帽者在使用时一定要将安全帽戴正、戴牢、不能晃动，要系紧下颏带，调节好后箍以防安全帽脱落。

5. 不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以及免影响其强度。

6. 经受过一次冲击或做过试验的安全帽应作报废，不能再继续使用。

7. 安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放，不能放置在高温、日晒或潮湿的场所中，以免其老化变质。

8. 应注意安全帽在有效期内使用安全帽，植物枝条编织的安全帽有效期2年，塑料安全帽的有效期为2年半，玻璃钢（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期为3年 半，超过有效期的安全帽应报废。

合格标志

国家对安全帽实行了工业生产许可证管理和安全标识管理。GB2811-2007《安全帽》标准是强制性执行的标准。安全帽产品的生产企业必须通过主管部门的体系审 查和认可，必要的环境条件和设施，产品检验设备、质量管理人员、检验人员、技术人员和生产人员，组织生产的能力，质量管理和控制的能力，出厂检验的能 力。企业生产的每一批产品必须经抽样检验合格后才能出厂。企业在其出厂的产品上应加贴含有如下信息的标签：①品名和类别；②企业名称、地址；③制造年 、月；④出厂合格证；⑤生产许可证标志和编号的标记；⑥产品执行的标准；⑦法律、法规要求标注的内容。